2007-01-22

2011-06-07

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт распространяется на теплосчетчик  ТЭМ-104-К.

Теплосчетчик ТЭМ-104-К (далее – теплосчетчик) предназначен для измерения, индикации, контроля и коммерческого учета потребленного количества теплоты (тепловой энергии), объема и температуры теплоносителя в системе теплоснабжения или горячего водоснабжения а также автоматизации учета, телеметрического контроля, организации информационных сетей сбора данных для служб расчета и надзора.

Область применения: тепловые сети объектов промышленного и бытового назначения (в том числе квартирный учет).

Теплосчетчик ТЭМ-104-К внесен в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под № 32764-06. Сертификат типа средства измерений RU.C.32.010.A №25303.

Сертификат соответствия требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости РОСС RU.АЯ46.В07400.

По основным параметрам и техническим характеристикам теплосчетчики соответствуют ГОСТ Р 51649-2000 (класс В) и рассчитаны для обслуживания  одной  системы  потребления тепловой энергии.

Расчет отпущенного (потребленного) количества теплоты (тепловой энергии) выполняется по  МИ 2412.

Технические характеристики теплосчетчика приведены в руководстве по эксплуатации АРВС 746967.055.000 РЭ.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С	от +5  до +55

- относительная влажность при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, %	до 93

- атмосферное давление, кПа 	от 84,0 до 106,7

- амплитуда вибрации в диапазоне 10…55Гц, мм	0,35

- магнитные постоянные и (или) переменные поля сетевой частоты  напряженностью, А/м	до 400

Поверка теплосчетчиков ТЭМ-104 проводится в соответствии с методикой АРВС 746967.055.000 МП «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Теплосчетчики ТЭМ-104-К. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 4 года.

Поверка теплосчетчика  должна проводиться в организациях, аккредитованных на данный вид деятельности в установленном порядке.

При сдаче теплосчётчика в ремонт, поверку паспорт должен находиться с теплосчётчиком.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование и условное обозначение | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Измерительно-вычислительный блок (ИВБ) АРВС 746967.055.100 | 1 |  |
| Электромагнитный первичный преобразователь расхода: АРВС 746967.056.000-15, ПРПК-15 АРВС 746967.056.000-20, ПРПК-20 | 1 | В соответствии со спецификацией заказа |
| Комплект (пара) термопреобразователей сопротивления | 1 |  |
| Теплосчетчик ТЭМ-104-К. Руководство по эксплуатации АРВС.746967.055.000 РЭ | 1 экз. |  |
| Теплосчетчик ТЭМ-104-К. Паспорт АРВС.746967.055.000 П | 1 экз. |  |
| Теплосчетчик ТЭМ-104-К. Методика поверки АРВС.746967.055.000 МП | 1 экз. | По отдельному заказу |
| Программное обеспечение | 1 | CD-R, по отдельному заказу |
| Вставка плавкая ОЮО.480.003 ТУ, ВПТ19-0.5А 250В | 1 |  |
| Кабель для внешнего подключения интерфейса RS-232C, АРВС 746967.007.061-07 | 1 | В соответствии со спецификацией заказа |
| Упаковка, АРВС 746967.055.900 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей: |
| Узел присоединительный трубопроводный ТО РБ 500235715.071-2002 | 2 |  |
| Шаровой кран 1/2" с встроенной муфтой (с отверстием для ТС), CW817N DN15 | 2 | В соответствии со спецификацией заказа |
| Шаровой кран 3/4" с встроенной муфтой (с отверстием для ТС), CW817N DN20 | 2 |  |
| Крепеж для ИВБ, АРВС 746967.055.119 | 1 |  |
| Прокладки паронитовые для ТС | 2 |  |
| Муфта, ГОСТ 8954-75 | 2 |  |
| Сгон, ГОСТ 8969-75 | 2 |  |
| Контргайка, ГОСТ 8968-75 | 2 |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Теплосчетчик ТЭМ-104-К №___________ соответствует техническим условиям ТУ 4218-008-52392185-2006 и признан годным для эксплуатации.

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА   _____________№____________

Диапазон измерений расхода от _________ м3/ч  до  ________м3/ч

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ИВБ	№ ___________

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ______________	№ ___________

(ТИП)

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ______________	№ ___________

(ТИП)

Дата изготовления ____________  _________  г.

Начальник ОТК

МП                       ______________	 ______________

подпись		  расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

Дата упаковки ___________________________  _________  г.

# СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Теплосчетчик ТЭМ-104-К №________________   поверен  по методике  АРВС.746967.055.000 МП  «Рекомендация. ГСИ. Теплосчетчик ТЭМ-104-К. Методика поверки».

Дата поверки		«_____» _____________ 20___г.

Дата следующей поверки	«_____» _____________ 20___г.

Поверитель		____________		_____________

(подпись поверителя)		(расшифровка подписи)

Клеймо

Поверителя

Теплосчетчик допускается к эксплуатации при наличии действующего свидетельства о поверке на термопреобразователи сопротивления.

# СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

| Дата поверки | Заключение (годен, не годен) | Дата следующей поверки | Ф.И.О поверителя | Подпись поверителя, оттиск клейма поверителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие теплосчетчика требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации:

Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случаях:

- неисправностей, возникших вследствие неправильного монтажа;

- ремонта или изменения конструкции лицами, не имеющими разрешения изготовителя на проведение таких работ;

- механических  повреждений;

- нарушения пломб;

- утери паспорта.

Теплосчетчик, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ, ремонтируется предприятием-изготовителем или заменяется другим.

В том случае, если проведение гарантийных ремонтных работ влияет на метрологические характеристики, теплосчетчик возвращается потребителю со свидетельством о поверке.

По вопросам гарантийного обслуживания следует обращаться по адресу предприятия-изготовителя.

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе теплосчетчика или обнаружения неисправности в течение гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке изделия, потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- тип прибора, заводской номер, дата выпуска, дата ввода в эксплуатацию;

- характер дефекта;

- адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-изготовителя, наименование организации, номер телефона;

- необходимые документы для получения пропуска.

Все предъявляемые рекламации должны быть зарегистрированы в таблице:

| Дата предъявления рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

### ПРИЛОЖЕНИЕ А
Спецификация заказа теплосчетчика

Ниже приведён пример обозначения теплосчетчика ТЭМ-104-К с диаметром условного прохода 15 мм; с комплектом монтажных частей; с импульсным выходом; без интерфейсов; длина кабеля ПРПК 1,5м:

Теплосчетчик ТЭМ-104-К-015-1-1-0-0-1,5